## Slide 1
第六章 互连网络
本章讨论多处理机和多计算机中的互连网络，包括互连网络的作用、互连函数、拓扑结构、性能参数、互连网络实例等问题。
§6.1 并行处理机
§6.2 互连网络 （了解）

## Slide 2: 第六章 互联网络 §1并行处理机概述
一．并行性概念
    1 单机系统中的并行性
1）当外设采用中断传送方式时，外设的机械动作与CPU并行执行。
2）在重迭方式中，各条指令在同一时刻在不同的过程段上并行执行。
3）在有CH的计算机中，CH执行CH程序与CPU运行用户程序并行。
4）在多用户系统中，各用户的入出设备的机械动作也在并行工作。

## Slide 3
    1）并行意味着有多个事件在并行执行，当这多个事件都在完成同一性质的处理时，意味着单位时间完成的结果数增加了，从而可提高对数据处理速度。
    2）并行同样意味着多个事件中并行处理，当这些处理都在为一个目的工作时，从提高可靠性出发，按多数表决法，对多数得出的相同结果具有高的可靠性。
3）并行也可能意味着要增加硬件成本，因而需
根据性能价格比来评价这种开销是否合理。
2、并行性的意义

## Slide 4
两种并行性概念：
同时性并行 Simultaneity：两个或两个以上事件在同一时刻发生。
并发性并行 Concurrency：两个或两个以上事件在同一时间间隔内发生。

## Slide 5
    1）只有一个指令部件。
    2）具有多个数据处理部件。
    3）各处理机共享公共主存和I/O通道。
    4）属于SIMD结构。
    5）属于紧耦合。
    6)并行处理机采用同时性并行，资源重复技术。
    3.并行处理机

## Slide 6
二、并行处理机
1．并行处理机的定义：
多个PU按照一定方式互连，在同一个CU控制下，对各自的数据完成同一条指令规定的操作。从CU看，指令是串行执行的，从PU看，数据是并行处理的。
并行处理机也称为阵列处理机。按照佛林分类法，它属于SIMD计算机。
Notes: 第七页

## Slide 7
２、并行处理机的应用领域
并行处理机主要用于高速向量或矩阵运算中。
H.J.Siegel提出的并行处理机模型如图。

## Slide 8
典型并行处理机
系统型号
SIMD计算机系统结构和性能
语言、编译器和软件支持
MasPar计算机公司MP-1系列
1024～16384个PE，26GIPS或1.3Gflops。每个PE带16KB本地存储器，X-Net网格加一个多级交叉开关互连网。
Fortran77、MasPar Fortran(MPF)和MasPar并行应用语言；X-窗口UNIX/OS，符号调试程序，可视化和动画片制作器。
Thinking Machines公司CM-2
65536个PE排成10维超立方体，每个PE可有1M位存储器，32个PE共享FPU选件，峰值速度28Gflops和持续速度5.6Gflops。
由VAX，Sun或Symbolics 360主机驱动，PARIS支持的Lisp编译器、Fortran90、C*和*Lisp
Active Memory Technology DAP600系列
1K位/PE方形网格互连成4096PE的细粒、位片SIMD阵列，正交4-邻位链接，20GIPS和560Mflops峰值性能。
由主机VAX/VMS或UNIX Fortran-plus 或DAP上APAL提供，主机的Fortran77或C。与Fortran90标准有关的Fortran-plus。

## Slide 9: ３．的并行处理机基本结构 并行处理机有两种典型结构：
分布存储器并行处理机
共享存储器并行处理机

## Slide 10
１）分布存储器并行处理机 目前的大部分并行处理机是基于分布式存储器模型的系统。
分布存储器的并行处理机

## Slide 11: 分布存储器并行处理机特点
①比较容易构成MPP（Massively Parallel Processor大规模并行）可以达到几十万个PE。
②必须依靠并行算法来提高PE的利用率。
③应用领域很有限。
④CU是控制部件，执行标量指令，并把向量指令广播到各个PE中。在CU中通常有一个较大容量的存储器。

## Slide 12: 分布存储器并行处理机特点
⑤IOP是输入输出处理机，也称为主机。在IOP上安装操作系统，因此，它除了负担输入输出工作之外，还负责程序的编辑、编译和调试等工作。
⑥数据在局部存储器中的分布是一个很关键的问题。
⑦标量指令与向量指令可以并发执行。

## Slide 13
2 ）共享存储器并行处理机
共享的多体并行存储器SM通过互连网络与各处理单元PE相连。
存储模块的数目等于或略大于处理单元的数目。

## Slide 14
3 ）并行处理机的特点
①速度高，而且潜力大。
②模块性好，生产和维护方便。
③可靠性高，容易实现容错和重构。
④效率低（与流水线处理机、向量处理机等比较）。

## Slide 15
二．并行处理机实例：
伊（ILLIAC）IV阵列式 多处理机系统
1 总体结构：
最初设计具有四个象限的阵列式多处理机系统，其中，CU为阵列控制部件，阵列控制器CU实际上是一台小型控制计算机，A为阵列处理部件。在完成一个象限设计后，因规模太庞大而未能实现其它三个象限。
Notes: 第七页

## Slide 16
2 CU的主要功能
1）对指令进行译码。
2）向阵列处理部件A发出公共地址、公共数据。
3）向A发出各种控制命令。

## Slide 17
3 阵列处理部件A
1）由64个PU组成，且排列成8*8的阵列结构。每个PU由处理部件PE和它的局部存储器PEM组成。

## Slide 18
2 ）各PU在水平方向上按±1进行连接，且以64为模，称为水平螺旋连接。
3）各PU在竖直方向上按±8进行连接，也以64为模，称为竖直圆柱连接。

## Slide 19
４ 阵列存储器
1）每个PU除它们共享的主存外，各PU还有自己的局部存储器。（其总容量是2K64个局部存储器（PEM0 PEM63）共有2K64=128K）
2）由于局部存储器随阵列分布，因此又称为阵列分布存储器。

## Slide 20
三．阵列式多处理机适应的算法
1、有限差分问题
2 、矩阵加
3 矩阵乘

## Slide 21
§2 互连网络
  1）互连：实现处理机之间相互连接，称互连
  2）互连网络：实现处理机之间相互连接的某种拓扑结构的逻辑电路，称互连网络。
  3）互连函数：实现处理机之间相互连接的某种拓扑结构的逻辑函数，称互连函数。
  互连函数也称为置换或排列等。

## Slide 22
  4）对互连网络的评价
      ①要有利于实现；
      ②要有一定的通信频带；
      ③要有一定的灵活性，可实现多种连接通信。
  5）互连网络的主要类型
①从性质上分
Ⅰ）立方体（cube）互连网络
Ⅱ）PM2I互连网络
Ⅲ）混洗交换互连网络

## Slide 23
②从级数多少来分
Ⅰ）单级互连网络
Ⅱ）循环互连网络
（物理一级但可实现多级）
Ⅲ）多级互连网络

## Slide 24
③以互连网络的连接特性作为特征，几种典型的互连网络。
静态互连网络的连接通路是固定的，许多静态互连网络不能实现任意点到点之间的互连。
循环互连网络和多级互连网络都能够实现任意结点到结点之间的互连，但是，他们的工作原理是不同的。
全排列互连网络不仅能够实现任意结点到结点之间的互连，而且能够同时实现任意结点到结点之间的互连。
全交叉开关网络除了能够同时实现任意结点到结点之间的互连之外，还能够实现广播和多播。

## Slide 25
6）互连函数中，部件（或处理机）的编码。
  设用n位二进制来表示部件编码，
  即有：Pn-1Pn- 2…P2P1P0
    当用3位二进制数表示时（即n=3）
    则有：P2P1P0

## Slide 26
７） 互连网络的作用
用来实现计算机系统内部多个处理机或多个功能部件之间的相互连接。
互连网络已成为并行处理系统的核心组成部分。
对整个计算机系统的性能价格比有着决定性的影响。

## Slide 27
(1) 互连函数表示法：
例如：f(xn-1…x1x0)＝x0xn-2…x1xn-1
自变量和函数可以用二进制表示，也可以用十进制等表示
(2) 图形表示法：
(3) 输入输出对应表示法：
８）互连网络的表示方法
为了在输入结点与输出结点之间建立对应关系，
互连网络有三种表示方法：

## Slide 28
2 单级立方体（Cube）互连网络
1）立方体互连函数（设n=3）
  ① Cube0:仅在第0位上的代码取反，其余各位不变。
    Cube0（P2P1P0）= P2P1P0
  ② Cube1: 仅在第1位上的代码取反，其余各位不变。
    Cube1（P2P1P0）= P2P1 P0
  ③ Cube2: 仅在第2位上的代码取反，其余各位不变。
    Cube2（P2P1P0）= P2P1 P0

## Slide 29
2）实现的连接关系
Cube0 Cube1 Cube2
P2P1P0 P2P1P0 P2P1 P0 P 2P1 P0
0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0
0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1
0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0
0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1
1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0
1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1
1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0
1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1

## Slide 30
①Cube0可实现8个部件（处理单元），在x方向连接。
②Cube1可实现8个部件（处理单元），在y方向连接。
③Cube2可实现8个部件（处理单元），在z方向连接。
Ｙ
０１０
００１ Ｘ
０００
１１０
１００
Ｚ
１０１
０１１
１１１

## Slide 31
①Cube0可实现8个部件（处理单元），在x方向连接。
Ｙ
2
1 Ｘ
0
6
4
Ｚ
5
3
7

## Slide 32
②Cube1可实现8个部件（处理单元），在y方向连接。
Ｙ
2
1 Ｘ
０
6
4
Ｚ
5
3
7

## Slide 33
③Cube2可实现8个部件（处理单元），在z方向连接。
Ｙ
2
1 Ｘ
０
6
4
Ｚ
5
3
7

## Slide 34
3）当n=4时，有P3P2P1P0 ，则 Cube3（P3P2P1P0 ） =P3 P2P1 P0
用Cube3可将两个立方体连接起来，构成一个立方体组（四维空间）。

## Slide 35
４）当n=5时，有P4P3P2P1P0 ，则 Cube4（P4P3P2P1P0）= P4 P3 P2P1 P0
用Cube4可将两个立方体组连接起来，构成一个立方体群（五维空间）。

## Slide 36
５）互连网络

## Slide 37
3 单级PM2I互连网络（Plus-Minus2i）
1）PM2I互连函数
①PM2+i( j )=j+2i
②PM2-i( j )=j-2i

## Slide 38
2）实现的连接关系（设j分别为0～7,以8为模。）
j j+20 j-20
0 1 7
1 2 0
2 3 1
3 4 2
4 5 3
5 6 4
6 7 5
7 0 6
伊Ⅳ机在水平连接采用PM2+0、PM2-0（双向）且以64为模。

## Slide 39
0
1
2
3
4
5
6
7
PM2+0
0
1
2
3
4
5
6
7
PM2-0

## Slide 40
3）PM2±1
①PM2+1( j )=j+21=j+2
②PM2-1( j )=j-21=j-2

## Slide 41
4）当I=3时，有
①PM2+3( j )=j+23 =j+8
②PM2-3 ( j )=j-23 =j-8
伊Ⅳ阵列式多处理机，在竖直方向上的连接采用PM2±3以64为模。
所以，伊Ⅳ共采用了PM2±0和PM2±3实现相互连接（以64为模）。

## Slide 42
4 单级混洗交换互连网络
1）立方体和PM2I互连函数太规整，为了实现具有随意性连接，采用混洗。
2）混洗互连函数：Sh(Pn-1Pn-2┅P1P0)=Pn-2Pn-3┅P1P0Pn-1即循环左移一位，n=3时
Sh(P2P1P0) = P1P0P2
0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 1 0
0 1 0 1 0 0
0 1 1 1 1 0
1 0 0 0 0 1
1 0 1 0 1 1
1 1 0 1 0 1
1 1 1 1 1 1

## Slide 43
3）利用混洗互连网函数将8个部件分为互不相联的四组，如下图：0；1，2，4；3，5，6；7

## Slide 44
4）在混洗基础上加入Cube0的交换，即构成混洗交换互连函数。
01 23 45 67
可将8个部件实现相互通信。
实线表示交换，虚线表示全混。

## Slide 45
5 循环互连网络
1）构成：由单级互连网络多路开关
（MUX）和输入寄存器（IR）组成。
2）目的：利用对单级互连网的重复使用，在一定程度上模拟互连网络的功能。
3）特点：
①结构简单，易于实现。
②对单级互连网络的重复使用，往往是机械重复，灵 活性差。
③重复加入时，重复频率受到限制。

## Slide 46
6 描述多级互连网络的参数
1）交换单元的功能
交换单元：是一个具有两个输入，两个输出和一个控制端的五端开关。

## Slide 47
①双功能交换单元：具有直通和交换两种功能。

## Slide 48
2）级间连接方式
解决在级与级之间采用何种规则连接，通常采用级间对号连接，如三级：
i
i
i
i
j j j j
上播
(uper broadcost)
下播
(lower broadcost)
②四功能交换单元（G为两位）：除上述的直通、 交换外，还有上播、下播两种

## Slide 50
3）控制方式
①级控制方式：同一级的所有交换单元只用一个控制 信号控制。
②单元控制方式：同一级的每个交换单元各有各的独立控制信号。
③部分级控制方式：介于①②两种控制方式之间，对同一级交换单元来讲，控制信号的数目≥2个，但小于交换单元数。

## Slide 51
7 采用双功能交换单元级控制方式的三级立方体互连网络。
采用级控制可以构成STARAN交换网,单元控制为间接二进制N方体网络
1）网络构成：由Cube0、Cube1、Cube2三级构成（要求画 出3*4=12个交换单元的三级立方体互连网络图）。
2）写出控制信号G2G1G0实现的连接关系表。
3）画出控制信号G2G1G0实现的连接关系图。
4）写出控制信号G2G1G0实现的连接名称。

## Slide 54
输入：0 1 2 3 4 5 6 7
输出：0 1 2 3 4 5 6 7
连接关系：直通或恒等

## Slide 55
输入：0 1 2 3 4 5 6 7
输出：1 0 3 2 5 4 7 6
连接关系：四组二元交换
交换函数：Cube0

## Slide 56
输入：0 1 2 3 4 5 6 7
输出：2 3 0 1 6 7 4 5
连接关系：
四组二元加两组四元交换
交换函数：Cube1

## Slide 57
输入：0 1 2 3 4 5 6 7
输出：3 2 1 0 7 6 5 4
连接关系：
两组四元交换
交换函数：Cube0+Cube1

## Slide 58
输入：0 1 2 3 4 5 6 7
输出：4 5 6 7 0 1 2 3
连接关系：
两组四元加一组八元交换
交换函数：Cube2

## Slide 59
输入：0 1 2 3 4 5 6 7
输出：5 4 7 6 1 0 2 3
连接关系：
四组两元+两组四元+一组八元交换
交换函数：Cube0+Cube2

## Slide 60
输入：0 1 2 3 4 5 6 7
输出：6 7 4 5 2 3 0 1
连接关系：
四组二元+一组八元交换
交换函数：Cube1+Cube2

## Slide 61
输入：0 1 2 3 4 5 6 7
输出：7 6 5 4 3 2 1 0
连接关系：一组八元交换
交换函数：Cube0+Cube1+Cube2